## Slide 1
結合AI影像辨識與物聯網技術，提供智能化害蟲防治解決方案，實現自動偵測與通報功能。
創新科技
AIoT智慧害蟲老鼠
自動化偵測與通報系統
結合AI影像辨識與物聯網技術的智慧害蟲防治解決方案 實現自動化偵測、驅除與即時通報功能

## Slide 2
Page 2
提案動機與背景
環境衛生挑戰
都市化進程加速，餐飲與公共空間的環境衛生問題日益突出
害蟲（蟑螂、老鼠）滋生威脅顧客健康與商家信譽
2025年多則新聞報導百貨公司餐廳內發現老鼠事件
健康安全威脅
老鼠可能攜帶超過200種病原體，包括漢他病毒、鼠疫
蟑螂與蚊子是傳播大腸桿菌、登革熱等病菌的來源
傳統防治困境
傳統依賴人工巡檢，效率低下且無法24小時監控
化學藥劑防治成本高昂，對環境造成污染
存在安全疑慮，缺乏即時反應與主動監控能力
智慧解決方案需求
亟需整合AI與IoT技術的智慧化害蟲防治系統
提供高效、自動化、環保的解決方案
實現即時監控、自動化驅除與數據分析

## Slide 3
Page 3
痛點分析
傳統害蟲防治方法的局限性
成本高昂
傳統害蟲防治需持續投入人力巡檢與化學藥劑，長期而言成本效益不佳，特別對中小型場所負擔更大。
效率低下
人工巡檢無法提供24小時監控，且對小型害蟲難以及時發現，導致問題積累後才被發現。
環境污染
化學藥劑防治方式會對環境造成污染，可能影響場所內的空氣品質與衛生條件，特別是在封閉空間中。
安全疑慮
化學藥劑可能對人體健康構成威脅，特別是對於有兒童、老人或免疫力低下人群的場所，存在潛在風險。
傳統依賴人工與化學藥劑的防治方式，無法提供即時反應與主動監控能力，亟需創新解決方案。

## Slide 4
Page 4
系統架構概覽

## Slide 5
Page 5
核心技術 - 硬體組成
控制核心
樹莓派 (Raspberry Pi)
系統主控單元，負責AI影像辨識與整體邏輯控制
Arduino Nano
驅動控制單元，接收指令並控制各類驅除裝置
驅除模組
氣槍與三軸雲台
用於精準射擊與目標追蹤
超音波模組
發送特定頻率聲波驅趕害蟲
蜂鳴器
發出警示音響驅趕害蟲
雷射模組
用於精準定位與警示
感測與執行
監控攝影機
負責即時影像擷取，供AI模型分析
繼電器
控制高電壓驅除裝置的開關
蜂鳴器模組
可由Arduino控制的聲音警示裝置

## Slide 6
Page 6
核心技術 - AI影像辨識
YOLO 11 深度學習模型
即時影像辨識，毫秒級目標檢測
高準確度，有效降低漏判與誤判
樹莓派平台輕量化部署
資料集優化
公開老鼠、蟑螂等害蟲資料集
模型微調(fine-tune)提升辨識準確度
持續優化辨識演算法
即時偵測優勢
OpenCV持續擷取即時攝影畫面
即時影像分析，即時反應
一旦辨識到害蟲，立即觸發驅除與通報

## Slide 7
Page 7
系統運作流程
完整自動化流程
攝影機擷取影像
監控區域內的攝影機持續捕捉環境影像
YOLO模型辨識
樹莓派上的YOLO影像辨識模型分析並識別目標
樹莓派下達指令
根據辨識結果，透過串列通訊發送控制指令
驅除裝置執行驅除動作，如氣槍射擊、超音波驅趕等
Arduino控制驅除裝置
接收指令並驅動相應的驅除裝置執行動作
執行驅除
透過App發送即時通報
將偵測與驅除結果即時推播至使用者的手機App，並記錄於雲端平台進行統計分析
系統特色
全程自動化運作
即時反應能力
精準目標鎖定
數據追蹤分析

## Slide 8
Page 8
軟硬體整合方案
Python程式設計
基於Python 3開發核心控制程式，運行於樹莓派平台
包含影像辨識模組與驅除害源邏輯模組
透過OpenCV持續擷取即時攝影畫面進行分析
硬體控制系統
Arduino Nano接收指令，控制各驅除模組
透過USB串列通訊實現樹莓派與Arduino的即時數據交換
控制雲台轉動、啟動蜂鳴器、發射雷射或氣槍等
系統整合架構
協同運作流程
影像辨識模組偵測到害蟲
2
驅除害源邏輯模組根據策略產生控制指令
3
透過USB串列通訊傳送指令至Arduino板
4
Arduino驅動相應硬體元件執行動作
1

## Slide 9
Page 9
成效預估 - 即時通報與數據分析
24小時不間斷監控
全天候自動化監控，無需人工巡檢
即時偵測與反應，確保害蟲問題及時處理
降低人力成本，提高監控效率
即時App通報
偵測到害蟲立即推送警報通知管理者
提供時間、地點、害蟲種類等詳細資訊
遠端監控功能，隨時掌握場所衛生狀況
統計分析報表
自動生成詳細的統計報表與趨勢分析
害蟲出現頻率、種類分佈數據可視化
驅除措施效果評估與比較
數據化管理與策略優化
數據化分析結果成為優化防治策略的重要依據
科學評估不同防治措施的實際效果
App通知示意
AIoT智慧害蟲系統
立即通知
偵測到蟑螂，請及時處理！
餐廳後方
2分鐘前

## Slide 10
Page 10
預期效益與應用場景
預期效益
提升防治效率
24小時不間斷自動化監控，即時發現並解決害蟲問題
降低人力成本
減少人工巡檢與傳統防治作業的依賴，釋放人力資源
改善環境安全
透過精準驅除，減少化學藥劑使用，降低對環境和人體的潛在危害
數據化管理
提供詳細的害蟲活動數據與驅除成效分析，協助制定更有效的防治策略
應用場景
家庭住宅
自動化害蟲防治，保障家人健康
餐廳酒店
維持衛生品質，增強顧客信任
工廠倉庫
防止害蟲危害產品與設備
醫療院所
維持無菌環境，降低交叉感染風險
教育機構
保障師生健康安全的學習環境
寵物場所
防止病媒生物傳播疾病